KM  Projekt  spol. s  r. o.                     V Zahrádkách 1536/8,288 02 Nymburk

tel./fax  :   325 514626

e-mail   :   kroupa@kmprojekt.cz

ŽL vydán OÚ Nymburk dne 30.3.1993 pod č.j.060/00796/93

Reg.:  Městský soud v Praze, oddíl C vl.20279, IČ 47547804

___________________________________________________________________________

Akce           :     Atletický  ovál  Kolín - Borky

Investor      :      Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Stupeň        :      Zadávací – prováděcí dokumentace

Z.č.             :      08- 09

A.  Průvodní  zpráva

Nymburk, 04/2008                                                                    Vypracoval : Ing.J.Kroupa

Obsah :   1)  Identifikační údaje

2)  Stávající stav

2.1. Pozemek a staveniště

2.2. Stávající objekty

2.3. Inženýrské sítě

2.4. Průzkumy,studie

3)  Navrhované řešení

3.1. Účel stavby

3.2. Členění stavby na objekty

3.3. Stavebně - technické řešení

3.4 Úprava ploch,dopravní řešení

4) Péče o bezpečnost práce

5) Zařízení staveniště,plán organizace výstavby

Zpracovatelé  projektové  dokumentace :

Zodpovědný projektant                       :   Ing.J.Kroupa             T:  325 514626

603 437453

Stavební řešení                                    :   Ing.J.Kroupa

D.Součková                    325 514626

Sportovní plochy, oplocení,                :   T.Linhart, M.Hradecký  326 911101

závlaha

Elektroinstalace – osvětlení oválu       :   J.Kahuda                        604 805855

Výškopis+polohopis                            :   J.Frank                           602 422915

Vyjádření :

- ČEZ Distribuce a.s.

- Telefónica 02 a.s.

- VODOS, s.r.o. Kolín

- VUSS Pardubice

- RWE, Distribuční služby, s.r.o.

- Elektrárna Kolín, a.s.

Ad 1) Identifikační  údaje

Název stavby :  Atletický ovál Kolín - Borky

Místo stavby  :  Kolín - Borky

p.č.390/7, p.č.403/1, p.č.390/4, st.p.č.5753, p.č.405/1, p.č.405/2, k.ú. Kolín

Investor          :  Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Ad 2) Stávající  stav

2.1. Pozemek a staveniště

Atletický areál je součástí komplexu sportovišť v severozápadní části města, na okraji městské části Kolín – Borky.

Uvažovaná plocha nového atletického oválu bude součásti stávajícího atletického stadionu. Ovál bude umístěn rozhodující (převážnou) plochou na stávajících pozemcích  areálu (p.č.390/7, p.č.403/1, st.p.č.5753, p.č.405/1, p.č.405/2). Vzhledem k potřebným parametrům oválu bude nutné rozšířit o nezbytně nutnou plochu stávající areál na pozemek p.č.390/4.

V ploše nového oválu se nachází stávající provozní objekt (st.p.č.5753).

Přístup do areálu zůstane stávající, stávajícím vstupem (vjezdem) z veřejné komunikace.

Areál je napojen na distribuční rozvod elektro. Zásobování vodou bude z místních zdrojů investora.

Před zahájením stavby zajistí dodavatel stavby vytyčení všech podzemních sítí v zájmovém území stavby.

2.2. Stávající objekty

Provozní objekt

Jedná se o jednoduchý zděný stavební objekt s pultovou střechou.Je využíván jako skladový prostor.Dispozičně je rozdělen do dvou samostatných části,každá se samostatným přístupem.Objekt je napojen na rozvod elektro (vnitřní osvětlení).

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny na terén.

2.3. Inženýrské sítě

Areál je napojen na místní (městskou) komunikační síť stávajícím vjezdem,povrch zpevněný a distribuční síť elektro.

Ad 3) Navrhované  řešení

3.1.  Účel  stavby

Předmětem projektu je zadávací - prováděcí dokumentace uvedené akce,která zahrnuje výstavbu atletického oválu včetně doprovodných objektů a odstranění části objektu zasahujícího do dispozice oválu (stávající provozní objekt).

3.2.  Členění stavby - stavební objekty :     SO 01 Atletický ovál

02 Oplocení

03 Osvětlení

04 Závlaha

05 Odstranění části objektu

3.3. Stavebně - technické  řešení stavby

V rámci výstavby oválu budou provedeny terénní úpravy spojené s odstraněním vzrostlé zeleně.

Vlastní ovál bude doplněn o osvětlení sportovních ploch, závlahu travnaté plochy a oplocení v prostoru záboru lesní plochy.

Popis objektů

SO 01 Atletický ovál

Je navržen ovál s umělým povrchem s 6-ti drahami v oválu a s 8-mi drahami v rovince. Vnitřní půlkruhy oválu (s umělým povrchem) budou využity pro umístění jednotlivých atletických sektorů. Vnitřní zbylá obdélníková plocha bude zatravněna.

Základní údaje :  plocha umělého povrchu atletického oválu     7.398,78 m2

plocha přírodního trávníku                              6.441,54 m2

Odvodnění oválu a ploch sektorů je zajištěno drenážním systémem a odvodňovacími žlábky (umístěny po vnitřním obvodu oválu), které jsou napojeny na vsakovací jímky.

SO 02 Oplocení

V rámci nezbytného rozšíření areálu bude provedeno nové doplňující oplocení, které se napojí na stávající areálové oplocení.

Materiálem oplocení bude drátěné pletivo kotvené k ocelovým sloupkům.

Ostatní části stávajícího oplocení včetně vjezdové branky zůstanou beze změn.

SO 03 Osvětlení atletického oválu

Napěťová soustava     3 N+PE, stř.50 Hz, 400 V/230 V, TN-C-S

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje.

K osvětlení oválu budou sloužit osvětlovací stožáry vybavené svítidly, která budou zajišťovat intenzitu osvětlení  50 lx s tím, že cílovou rovinku lze přisvětlit na intenzitu osvětlení 100 lx.

Po montáži svítidel bude provedeno jejich nasměrování  tak, aby bylo dosaženo optimální rovnoměrnosti osvětlení.

SO 04 Závlaha

Část vnitřní plochy atletického oválu bude travnatá a bude opatřena závlahovým systémem, je navržen podzemní závlahový systém. Systém bude napojen na stávající zdroj v areálu ve vzdálenosti cca 80 m od oválu.

SO 05 Odstranění části stavby

V rámci výstavby oválu bude nutné provést odstranění (odbourání) části stávajícího provozního objektu včetně venkovní terasy.

Jedná se o přízemní objekt, půdorysně trojtrakt.

Součástí odstranění části objektu budou i zajišťovací práce, kterými bude objekt opatřen proti poškození.

Ad 4) Péče  o  bezpečnost práce

Péče o bezpečnost práce při provádění stavby a vlastním provozování areálu musí být řešena v souladu s příslušnými platnými předpisy,vyhláškami a návody k obsluze zařízení.

Pracovnící obsluhující předmětná zařízení musí být proškoleni dle příslušných předpisů vztahujícím se k dané činnosti a zařízení.