B	Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o stávající objekt se stavebním pozemkem v těsném okolí stavby na dvoře objektu domova důchodců, které jsou v majetku stavebníka – města Kolína a jsou se snadným přístupem z veřejných komunikací

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

byla provedena sonda do konstrukce stávajícího stropu a bylo konstatováno, že hlavní nosné dřevěné stropnice jsou zasaženy dřevokaznou houbou ve zhlaví a to v takovém rozsahu, že je nutné provést rekonstrukci

- ochranná a bezpečnostní pásma,

stavba domova důchodců je v ochranném pásmu ČD

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,

stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky

- požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

pro stavbu nejsou nutné požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně

- zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),

pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, lesního a půdního fondu

- územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a bude bez úprav

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

stavba nemá věcné vazby, pro stavbu nejsou nutné vyvolané investice

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

- funkční náplň stavby,

funkční náplň stávající stavby se nemění e je jí plnění sociálních služeb

- základní kapacity funkčních jednotek,

kapacita domova důchodců je 80 míst uživatelů, 47 pracovníků zajišťujících provoz domova důchodců

- celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

stavebními úpravami, které spočívají ve výměně stropní konstrukce ad 1.NP, nedojde k navýšení produkovaného množství odpadů a emisí, jejich likvidace je stávající.

B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

jedná se o stávající budovy

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

hlavní budova je objekt, který byl postaven na počátku 20. století a je stěnového nosného systému se zděnými nosnými stěnami, stávající stropní konstrukce v části, kde dojde k rekonstrukci je z dřevěných trámových stropnic s dřevěným záklopem, s dřevěným podbitím s omítkou stropu na rákosové pletivo.

Rekonstrukcí nebude narušeno architektonické řešení, rozměry místností budou zachovány, výška podhledu v 1.NP bude 3000 mm

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění, je stávající bez úprav

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stavby se nemění.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost užívání stavby se stavebními úpravami nemění

B.2.6	Základní charakteristiky objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení.

B.2.7	Základní charakteristika technických zařízení

- technické řešení,

stávající podlahová konstrukce místností ve 2.NP budou postupně rozebírány a bourány až na konstrukci záklopu, rovněž bude demontováno podbití s omítkou. Bude odstraněn záklop a následně budou vybourány a demontovány dřevěné trámové stropnice.

Do nově vysekaných kapes v nosných stěnách budou osazeny ocelové stropnice z nosníků I180. Na tyto stropnice bude osazen ocelový trapézový plech, na tento plech budou osazeny desky OSB P+D, které budou k trapézovému plechu kotveny pomocí vrutů.

Na tuto nosnou část stropní konstrukce bude provedená podlaha ve skladbě:

- kročejová izolace

- deska OSB tl. 18 mm

- separační folie

- dřevotřísková deska P+D tl. 22 mm

- podlahová povlaková vinylová krytina

Na konstrukci stropu bude zavěšen sádrokartonový podhled se zvukovou izolací z desek z minerální plsti

- výčet technických zařízení budov.

V rámci stavebních úprav bude provedená demontáž stávajících žárovkových stropních svítidel a ukončení stávajících kabelů od spínačů ke svítidlům v nových odbočných krabicích KR 68. V těchto krabicích, které budou osazeny pod novým podhledem ze SDK konstrukce, budou napojeny nové připojovací kabely pro nová zářivková svítidla. Zářivková svítidla budou stropní přisazená a budou 2x36W.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

viz PBŘ

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

viz PBŘ

- evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,

viz PBŘ

- vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,

viz PBŘ

- způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,

viz PBŘ

- stanovení prostředků pro protipožární zabezpečení stavby,

viz PBŘ

- stanovení prostředků / požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.

viz PBŘ

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení,

projekt neřeší, jedná se o vnitřní úpravy

- energetická náročnost stavby,

projekt neřeší

- posouzení využití netradičních zdrojů energií.

projekt neřeší

B.2.10	Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

- mikroklima,

stávající

- zásady ochrany před šířením hluku a vibrací,

stávající

- stavební a prostorová akustika.

v konstrukční vrstvě podlahy je osazena kročejová izolace z minerální plsti tl. 30 mm,

součástí SDK podhledu je zvuková izolace z minerální plsti tl. 80 mm

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

projekt neřeší

- ochrana před bludnými proudy,

projekt neřeší

- ochrana před technickou seizmicitou,

projekt neřeší

- ochrana před hlukem,

projekt neřeší

- protipovodňová opatření.

projekt neřeší

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

stávající, projekt neřeší

- dimenze, kapacity a délky.

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

stávající, projekt neřeší

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

- pěší a cyklistické stezky.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

projekt neřeší

- použité vegetační prvky,

projekt neřeší

- biotechnická opatření,

projekt neřeší

- údržba.

projekt neřeší

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

stavba nemá vliv na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu,

- vliv na Naturu 2000,

- údaje ze závěrů zjišťovacího řízení,

- podmínky ze stanoviska EIA,

- ochranná a bezpečnostní pásma.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.

Stavba neřeší

# B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

potřeba medií – vody a elektrické energie je v minimálním rozsahu a budou zajištěny ze zdrojů stávajícího objektu domova důchodců

- odvodnění staveniště,

staveniště jsou stávající plochy a jejich odvodnění je stávající

- napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu,

napojení je stávající z ulice Nad Zastávkou

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky,

stavba nebude mít vliv na okolní stavby, použité pozemky jsou veřejnou zelení a jsou v majetku stavebníka

- ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

Nejsou

- zábory pro stavbu (dočasné / trvalé),

Pro lešení jsou zábory dočasné, pozemky veřejné zeleně jsou v majetku stavebníka

- produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě:

Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek:

170201    Dřevo

170904    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902, 170903

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Odpad z provozování objektu

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). Stání sběrné nádoby na směsný komunální odpad bude zajištěno u vstupu do objektu.

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěné dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou

- zásady pro dopravní inženýrská opatření.

Nejsou

# v Kolíně dne 24.5.2013

# vypracoval: ing. Martin Škorpík