A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby

Rekonstrukce části stropu nad 1.NP Městského domova důchodců Kolín

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Kolín 2, Nad Zastávkou č.pop. 64, katastrální území Kolín, parc.č. 1047

- předmět dokumentace.

předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části stropů nad 1.NP Městského domova důchodců v Kolíně

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 012 Kolín 1, IČ 000235440

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

ing. Martin Škorpík, IČ 66767849, V Břízách 794, 280 02 Kolín 2

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

ing. Martin Škorpík, ČKAIT 0001840

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2	Údaje o vstupních podkladech

- stávající projektová dokumentace, která je uložená v archívu stavebního úřadu v Kolíně

# A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

objekty Městského domova důchodců Kolín jsou v zastavěném území obce

- dosavadní využití a zastavěnost území,

stavbou se nemění využití a zastavěnost území

- údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.),

stavba je mimo památkové území, mimo chráněné přírodní území a mimo záplavové území

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Jedná se o stávající stavbu

- dodržení obecných požadavků na výstavbu,

rekonstrukcí bude zajištěna mechanická odolnost a stabilita

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou

- seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.

| Parcelní číslo: | st. 1047 |
| --- | --- |
| Obec: | Kolín [533165] |
| Katastrální území: | Kolín [668150] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 1193 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |
| Stavba na parcele: | č.p. 64 |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Město Kolín | Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28012 Kolín |  |

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o změnu dokončené stavby

- účel užívání stavby,

domov důchodců – sociální služby

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou

- údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

Stavba není kulturní památkou

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),

zastavěná plocha hlavní budovy je 792,5 m2

- počet účelových jednotek a jejich velikosti,

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

rekonstrukcí stropů nedojde ke změně základních bilancí stavby

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

stavba bude probíhat bez etapizace

- orientační náklady stavby.

0,5 mil. Kč

# A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

# Stavba tvoří jeden celek, není rozdělená na jednotlivé objekty, technologická zařízení se zde nenacházejí

# v Kolíně dne 24.5.2013

# vypracoval: ing. Martin Škorpík

B	Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o stávající objekt se stavebním pozemkem v těsném okolí stavby, které jsou v majetku stavebníka – města Kolína a jsou se snadným přístupem z veřejných komunikací

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

nebyly provedeny žádné průzkumy, podkladem pro zpracování projektové dokumentace je vypracovaný energetický audit z 02/2013

- ochranná a bezpečnostní pásma,

stavba domova důchodců je v ochranném pásmu ČD

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,

stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky

- požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

pro stavbu nejsou nutné požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně

- zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),

pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, lesního a půdního fondu

- územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a bude bez úprav

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

stavba nemá věcné vazby, časová vazba je pouze na stav klimatu v době realizace, pro stavbu nejsou nutné vyvolané investice

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

- funkční náplň stavby,

funkční náplň stávající stavby se nemění e je jí plnění sociálních služeb

- základní kapacity funkčních jednotek,

kapacita domova důchodců je 80 míst uživatelů, 47 pracovníků zajišťujících provoz domova důchodců

- celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

stavebními úpravami, které spočívají v zateplení obvodových konstrukcí, nedojde k navýšení produkovaného množství odpadů a emisí, jejich likvidace je stávající.

B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

jedná se o stávající budovy

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

hlavní budova je objekt, který byl postaven na počátku 20. století a fasáda je zdobená vystouplými fasádními prvky – římsy, šambrány, lyzeny. Tyto vystouplé prvky budou stavbou odstraněny, kromě lyzen. Lyzeny budou kontaktní zateplovacím systémem zachovány a budou barevně členěny k odstínu hlavní plochy fasády. Stejný postup bude řešen u administrativní budovy. Budova prádelny je objekt s jednoduchou hladkou fasádou a je z období 80. – 90. let 20. století.

Barevné řešení vychází z již projednaného návrhu řešení opravy fasády z období r. 2012 s odstíny  šedozelené barvy ve třech stupních odstínů.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění, je stávající bez úprav

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stavby se nemění, pro umožnění přístupu na zahradu areálu bude zřízena nová rampa, která nahradí stávající několika ramenné schodiště vně budovy. Rampa bude ve sklonu 1:12.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost užívání stavby se stavebními úpravami nemění

B.2.6	Základní charakteristiky objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení.

B.2.7	Základní charakteristika technických zařízení

- technické řešení,

Zlepšení tepelně-technického stavu budovy bude provedeno dle jednotlivých obvodových konstrukcí, Obvodové stěny a pohledy budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z desek z minerální plsti, vnitřní stěny, které jsou na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru budou zatepleny pomocí předsazených stěn ze SDK konstrukce s vloženou tepelnou izolací z minerální plsti a parotěsnou folií.

Podhledy v podkroví hlavní budovy bude zateplen volně položenými deskami z minerální plsti, uloženými na SDK konstrukci podhledu.

Stávající výplně otvorů, které jsou provedené jednak plastové a jednak dřevěné, budou nahrazeny novými plastovými výplněmi otvorů se součinitelem prostupu tepla U = 0,79 W/m2K pro okna a 1,2 W/m2K pro dveře. Ostění a nadpraží a rovněž konstrukce parapetu bude opatřena tepelnou izolací z desek z minerální plsti.

Soklová část hlavní budovy bude provedená z desek expandovaného polystyrenu. Soklová část části administrativní budovy bude zateplená na předsazenou stěnu, tvořenou z impregnovaných desek OSB tl. 25 mm. Desky budou kotveny do svlaků z latí, osazených tak, aby docházelo k proudění vzduchu mezi spodní a horní hranou stěny. Zde budou osazeny větrací mřížky DN 50 po 500 mm

Půdní prostory hlavní budovy a administrativní budovy budou opatřeny tepelnou izolací z minerální plsti, volně uloženou mezi polštáře z dřevěných hranolů ve dvou vrstvách a to tl. 14o a 160 mm. Konstrukce zateplení bude ukončená záklopem z desek OSB v provedení P+D.

Střešní konstrukce budovy prádelny a střechy výtahových šachet budou zatepleny deskami z minerální vlny a budou opatřeny novou povlakovou krytinou z Pe folie tl. 2 mm

- výčet technických zařízení budov.

Stavební úpravy se nedotknou stávajícího technického zařízení budovy, kromě venkovního hromosvodu a dešťových svodů. Tyto budou provedeny nové.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

viz PBŘ

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

viz PBŘ

- evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,

viz PBŘ

- vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,

viz PBŘ

- způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,

viz PBŘ

- stanovení prostředků pro protipožární zabezpečení stavby,

viz PBŘ

- stanovení prostředků / požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.

viz PBŘ

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení,

tento projekt je zpracován na pokladě energetického auditu z 02/2013

- energetická náročnost stavby,

po provedení úprav dle projektu bude klasifikační třída obálky budovy „C“ - vyhovující

- posouzení využití netradičních zdrojů energií.

Nejsou využity netradiční zdroje energií

B.2.10	Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

- mikroklima,

stávající

- zásady ochrany před šířením hluku a vibrací,

stávající

- stavební a prostorová akustika.

stávající

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

projekt neřeší

- ochrana před bludnými proudy,

projekt neřeší

- ochrana před technickou seizmicitou,

projekt neřeší

- ochrana před hlukem,

projekt neřeší

- protipovodňová opatření.

projekt neřeší

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

stávající, projekt neřeší

- dimenze, kapacity a délky.

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

stávající, projekt neřeší

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

- pěší a cyklistické stezky.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

projekt neřeší

- použité vegetační prvky,

projekt neřeší

- biotechnická opatření,

projekt neřeší

- údržba.

projekt neřeší

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

stavba nemá vliv na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu,

- vliv na Naturu 2000,

- údaje ze závěrů zjišťovacího řízení,

- podmínky ze stanoviska EIA,

- ochranná a bezpečnostní pásma.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.

Stavba neřeší

# B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

potřeba medií – vody a elektrické energie je v minimálním rozsahu a budou zajištěny ze zdrojů stávajícího objektu domova důchodců

- odvodnění staveniště,

staveniště jsou stávající plochy a jejich odvodnění je stávající

- napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu,

napojení je stávající z ulice Nad Zastávkou

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky,

stavba nebude mít vliv na okolní stavby, použité pozemky jsou veřejnou zelení a jsou v majetku stavebníka

- ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

Nejsou

- zábory pro stavbu (dočasné / trvalé),

Pro lešení jsou zábory dočasné, pozemky veřejné zeleně jsou v majetku stavebníka

- produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě:

Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek:

170700 	Směsný stavební a demoliční odpad

| zatřídění odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. | druh | m3 |
| --- | --- | --- |
| 170700 | Směsný stavební a demoliční odpad | 27,5 |

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Odpad z provozování objektu

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). Stání sběrné nádoby na směsný komunální odpad bude zajištěno u vstupu do objektu.

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěné dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou

- zásady pro dopravní inženýrská opatření.

Nejsou

# v Kolíně dne 29.4.2013

# vypracoval: ing. Martin Škorpík