Stavba :    POLIKLINIKA – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo :      280 02 Kolín,  Smetanova 764

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Datum : 06/2013

Č. zakázky : 1410.0613

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

SO 03 … úprava vstupního portálu

Stávající stav : vstup na polikliniku je po krátkých schodech s tím, že podlaha přízemí (1. NP) je cca 115 cm nad okolním upraveným terénem. Vstup je kryt ocelovou mohutnou markýzou, která je podporována ocelovým rámem ve tvaru „U“. Tento systém značně stíní prostory vstupního vestibulu. Toto se tedy odstraní a nahradí novým vstupním portálem. Současně se odstraní veškeré výplně otvorů v tomto vstupním poli.

Nový stav : je navržena nová markýza, která zakryje celou venkovní podestu i předložené schodiště. Materiál na provedení markýzy se doporučuje nerez a sklo. Na stávající boční zídky schodiště se osadí nosné sloupy kruhového průřezu. Potom se osadí vodorovné prvky, jež budou podporovány osazenými sloupky a dále zděným (žlb., stávajícím) vstupním portálem. Spád osazených skleněných polí se provede nízký sedlový. Spád se na vodorovné nosné konstrukci provede pomocí nerez distančníků. Dále se osadí přední šikmá vzpěra spojující nosný nerez sloupek s vodorovnou přední nosnou částí.

Odtok vody se zajistí pomoci malých okapniček ve tvaru „U“ a svedených podél stávajícího žlb. sloupu (detailní řešení v DPS).

Přesné rozměry zkontrolovat na stavbě!

VÝPIS MATERIÁLU

SO 03 – ÚPRAVA VSTUPNÍHO PORTÁLU

- sloup nerez tr. pr. 180/6 dl. 3000 mm … 2 ks

- vzpěra nerez tr. pr. 150/4 dl. 4000 mm … 2 ks

- kotevní deska 350/350/8 (nerez) … 2 ks

- postranní vodorovné prvky 60/160 dl. 4000 mm … 2 ks

- střední vodorovný prvek 60/160 dl. 6000 mm … 1 ks

- horní vodorovné prvky tr. pr. 150/4 dl. 6100 mm … 4 ks

- kotvení do žlb. sloupů deska 300/300/6 … 2 ks

- kotvení do žlb. portálu … 1 ks

- zavětrování pr. 30 dl. 3500 mm … 4 ks

- střední distančníky … 5 k

- krajové distančníky … 8 ks

- zavětrování střecha tr. pr. 45 dl. 7500 … 2 ks

- sklo střechy – plocha 27,5 m2 tl. 7 mm,

bezpečnostní + těsnící materiál … 1 ks

- okapnice nerez 80/80 dl. 3900 mm … 2 ks

+ svod (poplast) pr. 80 dl. 4500 mm … 2 ks

+  kotvení

- horní zavětrování pr. 12 dl. 7500 mm … 4 ks

(vše nerez materiál)