Stavba :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo :      Benešova čp.636 - 641, Kolín II

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

pro vydání stavebního povolení

(dle přílohy 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.)

Obsah PD :      A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace  objektů a technick. a technolog. zařízení

E  Dokladová část

Datum :                05/2013

Č. zakázky :         1408.0513

________________________________________________________________________________

ASIST  -  projektování a příprava staveb                       RUBEŠOVA 60,  KOLÍN,  PSČ 280 00

ING. Karel Vrátný           tel. +420 321 721 409                     e-mail:  ikv.asist@volny.cz        IČO 10251120

_______________________________________________________________________________________________

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

Stupeň PD :     Dokumentace pro vydání stavebního povolení

(ve smyslu přílohy 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.)

Stavba :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo :      Benešova čp.636 - 641, Kolín II

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum :                05/2013

Č. zakázky :         1408.0513

________________________________________________________________________________

ASIST  -  projektování a příprava staveb                       RUBEŠOVA 60,  KOLÍN,  PSČ 280 00

ING. Karel Vrátný           tel. +420 321 721 409                     e-mail:  ikv.asist@volny.cz        IČO 10251120

_______________________________________________________________________________________________

# A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo stavby :     KOLÍN II, ulice Benešova čp.636 - 641

Číslo pozemku:  st. 3990

katastr. území:      668150 Kolín

A.1.2 Údaje o stavebníkovi :

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace :

Ing. Karel Vrátný, ASIST, Rubešova 60, Kolín 1

IČ 10251120 AI 0003320 tel. 321721409

(Pozn. dokumentace je vypracována v podrobnostech pro stavební povolení, dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 sb. Účelem této dokumentace je prokázat soulad navrhované stavby s územním plánem, stavebním zákonem a splnění obecných technických požadavků na výstavbu a být tak podkladem pro vydání stav. povolení. Tato dokumentace není zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a není určena pro provádění stavby a pro využívání při kontrolních prohlídkách stavby.)

Úvod:

Objekt byl postaven patrně v polovině 20. století. Záměrem stavebních úprav je provést rozdělení sklepních kójí v prostoru suterénu pro obyvatele bytového domu. Jednotlivé sklepní kóje budou mít obyvatelé příslušných vchodů. Jednotlivé sekce budou odděleny dveřmi v chodbě.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- dokumentace z archivu MěÚ

- prohlídka na místě

A.3 Údaje o území

Jedná se stávající objekt.

Objekt je užíván jako bytový dům.

Stavba není památkově chráněna ani se nenachází v památkové zóně.

Odtokové poměry se neřeší.

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

Budou respektovány a dodrženy požadavky dotčených orgánů.

Žádné výjimky nejsou třeba.

Nejsou žádné související a podmiňující investice.

Seznam dotčených pozemků dle KN:

st. 3989- 3994 ….čp.636-641  … budova s číslem popisným, rodinný dům

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o úpravy ve stávajícím objektu.

Objekt je využíván jako bytový dům.

Jedná se o trvalou stavbu.

Stavba není kulturní památkou.

Jednotlivé stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly OTP na výstavbu dle vyhl.č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 491/2006 a vyhl.č. 502/2006 Sb. Ustanovení výše uvedených vyhlášek budou splněna dodržením předepsaných normových hodnot.

Do suterénu je proveden bezbariérový přístup po stávajících rampách.

Ke stavbě nebudou požadovány výjimky.

Kapacity stavby:

počet nadzemních podlaží:            4

počet podzemních podlaží:            1

zastavěná plocha stávajícího objektu  .… 1050 m2

V celém objektu je celkem 44 bytových jednotek.

Bilance stavby se nemění.

Stavba bude realizována v období cca 6 měsíců. Bude realizována vjedné etapě.

Počet sklepních kójí:

čp. 636 … 16 kójí

čp. 637 … 14 kójí

čp. 638 … 13 kójí

čp. 639 … 11 kójí

čp. 640 … 16 kójí

čp. 641 … 13 kójí

orientační náklady stavby:

PROPOČTOVÉ NÁKLADY

- viz rozpočet stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

objekt je členěn podle čísel popisných.

technická zařízení bez úprav.

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

Stupeň PD :     Dokumentace pro vydání stavebního povolení

(ve smyslu přílohy 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.)

Stavba :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo :      Benešova čp.636 - 641, Kolín II

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum :                05/2013

Č. zakázky :         1408.0513

________________________________________________________________________________

ASIST  -  projektování a příprava staveb                       RUBEŠOVA 60,  KOLÍN,  PSČ 280 00

ING. Karel Vrátný           tel. +420 321 721 409                     e-mail:  ikv.asist@volny.cz        IČO 10251120

_______________________________________________________________________________________________

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

Pozemek je rovinatý.

Geologický, hydrogeologický a stavebně historický průzkum se nevyžaduje.

Nejsou žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

Pozemek a stavba nejsou v záplavové oblasti nebo v poddolovaném území.

Bez vlivu na okolní stavby a pozemky.

Dopravní a technická infrastruktura beze změn.

Věcné a časové vazby stavby ani související investice nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt je využíván jako bytový dům. V části přízemí jsou umístěny obchody. Suterén je z větší části nevyužitý, zčásti jsou zde stávající sklepní kóje, původní prádelna, kočárkárna, kryt CO.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stávající objekt je zděný, střecha valbová.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz objektu se nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stávající objekt, bezbariérový přístup je řešen rampami.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Objekt bude užíván jen k danému účelu. Nejsou stanoveny zvláštní podmínky užívání.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

Stávající objekt je zděný z cihelného zdiva, stropy betonové.

Jsou použity standartní materiály a technologické postupy výstavby. Navržené nosné konstrukce jsou vyhovující z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

# Technické zařízení ve stávajícím objektu bez úprav. V objektu se žádná technologie nevyskytuje.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné příloze této dokumentace.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Vlastní stávající objekt bez úprav.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání uzavřených prostor v suterénu je řešeno větracími otvory s mřížkou. Umělé osvětlení prostor bude provedeno dle normových požadavků na dané prostředí.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí.

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- negativní vlivy nejsou známy.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

- napojení stávajícího objektu bez úprav.

B.4 Dopravní řešení

- zůstává stávající, bez úprav.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- bez úprav.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Nejsou produkovány žádné škodliviny. Odvoz komunálního odpadu stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

- neřeší se.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, dle podmínek stavebního povolení.

Při realizaci budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy ve stavebnictví.

Potřebná elektrická energie a voda bude odebírána ze stávajících rozvodů v objektu.

Odpady vzniklé při stavbě nebudou mít charakter zvláštního odpadu. Odpady budou likvidovány legálně dokladovatelným způsobem na řízené skládky (dle nařízení vlády o nakládání s odpady).

Při realizaci stavebních úprav, které se budou provádět běžným způsobem, bude vznikat hluk a prašnost - toto bude co nejvíce omezováno stavební firmou.

Stavební odpad při stavebních úpravách - jedná se o běžný nezávadný odpad.

Inertní materiál charakteru sutě se odveze na recyklaci do specializovaných zpracovatelských závodů a je dále využíván převážně do násypů. Ostatní nevyužitelné odpady budou odvezeny kontejnerem a uloženy na řízené skládky.

V souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001Sb.) o druhotném využití a likvidaci odpadu zajistí a při kolaudaci prokáže prováděcí firma umístění odpadu.

# Nebezpečné a zvlášť nebezpečné odpady při výstavbě a při provozu vznikat nebudou.

Stavební materiály a výrobky použité při výstavbě objektu budou splňovat podmínky o zdravotní nezávadnosti a nezávadnosti vůči životnímu prostředí. (...č. 22/97  Sb. - zákon o shodě v platném znění).

Při návrhu byly splněny předpisy vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při realizaci  stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými pracemi.

Orientační seznam bezpečnostních, technických, zdravotních a hygienických předpisů :

-  Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příl. Č.5, §7, §8

-  Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zejména §14,15

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č.523/2002 Sb. – změna nařízení 178/2001

-  Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o práci s nebezpečím pádu z výšky

-  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. bližší požadavky BOZP při práci v prostoru s nebezpečím výbuchu

-  Vyhláška č. 601/2006 Sb. o stavebních pracích

Podmínkám těchto základních vyhlášek je nutno přizpůsobit provádění veškerých stavebních prací, organizaci výstavby, její přípravu, zajištění prací v mimořádných podmínkách, vymezení a přípravu staveniště atd., a to vše i za předpokladu, že jsou uvedené činnosti a zásady již nějakým způsobem zmíněny či popsány v jiných částech tohoto projektu. Jedná se pouze o upozornění projektanta na některé souvislosti a skutečnosti. V žádném případě se nejedná o plný výčet všech zásad souvisejících s bezpečností při výstavbě.

-Nařízení a předpisy týkající se montáže elektroinstalací, ústředního vytápění a dalších profesí zúčastněných při realizaci stavebního díla, jakož i všechna další nařízení, předpisy a ČSN platné v ČR, které nelze v tomto přehledu vyjmenovat.

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí.

Zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených výrobci těchto zařízení.

Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou.

Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím.

El. instalace bude odpovídat určenému prostředí.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích.

Likvidace běžného komunálního odpadu bude prováděna smluvní organizací.

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

Stupeň PD :     Dokumentace pro vydání stavebního povolení

(ve smyslu přílohy 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.)

Stavba :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo :      Benešova čp.636 - 641, Kolín II

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

C.  SITUACE  STAVBY

Datum :                05/2013

Č. zakázky :         1408.0513

________________________________________________________________________________

ASIST  -  projektování a příprava staveb                       RUBEŠOVA 60,  KOLÍN,  PSČ 280 00

ING. Karel Vrátný           tel. +420 321 721 409                     e-mail:  ikv.asist@volny.cz        IČO 10251120

_______________________________________________________________________________________________

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

Stupeň PD :     Dokumentace pro vydání stavebního povolení

(ve smyslu přílohy 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.)

Stavba :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo :      Benešova čp.636 - 641, Kolín II

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

D. DOKUMENTACE  OBJEKTŮ

A  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

Datum :                05/2013

Č. zakázky :         1408.0513

________________________________________________________________________________

ASIST  -  projektování a příprava staveb                       RUBEŠOVA 60,  KOLÍN,  PSČ 280 00

ING. Karel Vrátný           tel. +420 321 721 409                     e-mail:  ikv.asist@volny.cz        IČO 10251120

_______________________________________________________________________________________________

D. DOKUMENTACE  OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH

A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1  Architektonicko- stavební řešení

- Technická zpráva

architektonické řešení : Nemění se vzhled stávajícího objektu.

dispoziční řešení : V suterénu se oddělí sklepní kóje novými příčkami. Jednotlivé sekce domů se ve společné chodbě oddělí příčkou s dveřmi.

kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,

orientace, osvětlení a oslunění

počet nadzemních podlaží:            4

počet podzemních podlaží:            1

zastavěná plocha objektu  .… 1050 m2

Prostory v suterénu jsou osvětleny převážně umělým osvětlením podstropními svítidly, v některých místech okny v obvodové stěně.

technické a konstrukční řešení objektu

Jedná se o nové zděné dělící příčky. Nebude se zasahovat do nosné konstrukce objektu.

tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stávající obvodové konstrukce vlastního objektu budou bez úprav.

způsob založení stavby dle výsledků IG a HG průzkumu

# - stávající objekt

vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- bez negativního vlivu na okolí.

dopravní řešení

- stávající, bez úprav

ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová  opatření

# Nejsou známy žádné škodlivé vlivy okolí stavby. Protiradonová opatření nebudou realizována.

dodržení obecných požadavků na výstavbu

Objekt splňuje obecné požadavky dle vyhl. č. 268/2009 Sb.

b)   Výkresová část

STAVEBNÍ  ČÁST :

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

SNÍMEK POZEMKOVÉ MAPY

SITUACE                                                                V.Č.  S-01

PŮDORYS SUTERÉNU – nový stav                     V.Č.  S-02

# PŮDORYS SUTERÉNU – stávající stav                V.Č.  S-03

SVISLÝ ŘEZ A-A‘  (SCHEMA)                             V.Č.  S-04

PŮDORYS SUTERÉNU – BOURACÍ PRÁCE      V.Č.  S-05

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení

# a)   Technická zpráva

Bourací práce :

Vybourají se otvory v nenosných příčkách. Odstraní se stávající dřevěné dělící konstrukce kójí. Nezasahuje se do nosné konstrukce objektu.

Svislé konstrukce :

Stávající zdivo objektu je cihelné. Nové příčky v suterénu budou z pórobetonových příčkovek (např. Ytong). Nové omítky tenkovrstvé, hladké.

Vodorovné konstrukce:

Stávající strop nad suterénem je betonový, bude bez úprav.

Střecha:

Stávající střecha zůstane zachována bez úprav.

Podlahy a izolace:

- bez úprav

Výplně otvorů:

Nové dveře budou plné, dřevěné, do ocelových zárubní.

Bude provedena malba suterénních prostorů.

b) Výkresová část

-  je zahrnuta ve stavební části. Obsahuje konstrukční řešení stavebního objektu.

c)  Statické posouzení

Nezasahuje se do nosné konstrukce, nové příčky jsou výplňové, nenosné.

D.1.3   Požárně bezpečnostní řešení

- viz samostatná příloha.

D.1.4. Technika prostředí staveb

a)  Technická zpráva

Vytápění :

- bez úprav

Vodovod :

- bez úprav

Kanalizace :

- bez úprav

Plyn :

- bez úprav

Elektroinstalace :

V prostoru suterénu bude provedena úprava elektroinstalace. Rozvody silové k nástěnným svítidlům měděnými vodiči, vedeny na stěnách a pod stropem.  Napojení ze stávajících rozvaděčů v objektu. Měření samostatné, se společnými prostory. Rozvody elektro budou před kolaudací revidovány a doloženy revizí.

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

Stupeň PD :     Dokumentace pro vydání stavebního povolení

(ve smyslu přílohy 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.)

Stavba :

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

Místo :      Benešova čp.636 - 641, Kolín II

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný – ASIST            tel. +420 321 721 409

AI – PS ČKAIT 0003320

E.  DOKLADOVÁ  ČÁST

Datum :                05/2013

Č. zakázky :         1408.0513

________________________________________________________________________________

ASIST  -  projektování a příprava staveb                       RUBEŠOVA 60,  KOLÍN,  PSČ 280 00

ING. Karel Vrátný           tel. +420 321 721 409                     e-mail:  ikv.asist@volny.cz        IČO 10251120

_______________________________________________________________________________________________

OBSAH DOKUMENTACE

A  Průvodní zpráva

B  Souhrnná technická zpráva

C  Situační výkresy

D  Dokumentace  objektů

a technickÝCH a technologICKÝCH zařízení

E   Dokladová část

VÝKAZ VÝMĚR

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

SNÍMEK POZEMKOVÉ MAPY

SITUACE                                                                V.Č.  S-01

PŮDORYS SUTERÉNU – nový stav                     V.Č.  S-02

# PŮDORYS SUTERÉNU – stávající stav                V.Č.  S-03

SVISLÝ ŘEZ A-A‘  (SCHEMA)                             V.Č.  S-04

PŮDORYS SUTERÉNU – BOURACÍ PRÁCE      V.Č.  S-05

PŮDORYS SUTERÉNU – ÚPRAVY ELEKTRO  V.Č.  S-06

Fotodokumentace stávajícího stavu     03/2013