##### ASIST KOLIN

Stavba :        STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

##### Místo :         Kolín II, Benešova čp. 636 - 641

Stavebník :   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1

POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ

dle dokumentace pro stavební povolení

Zpracovatel PD :  Ing. Karel Vrátný, Rubešova 60, 280 02 Kolín 1

Datum : 07/2013

Charakter stavby : stavební úpravy stávajícího suterénu objektu

arch. číslo : 2353

počet stran : 4

příloha : 2

Vypracoval : Ing. Karel Vrátný

A S I S T

Rubešova 60

Kolín 1  280 02

--------------------------------------------

č. tel. : 321721409

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Obsah :

Úvod

a) seznam použitých podkladů

b) stručný popis a umístění stavby (konstrukce, dispozice, provoz, techn. vybavení)

c)  rozdělení stavby do požárních úseků

d)  technické požadavky pro změnu stavby I

Závěr

Úvod

Stávající suterén objektu je z velké části využitý, jsou zde sklepní kóje, původní prádelna, kočárkárna, kryt CO. Po drobných stavebních úpravách chce stavebník provést rozdělení sklepních kójí v suterénu objektu bytového domu. Jednotlivé sklepní kóje budou mít obyvatelé příslušných vchodů. Jednotlivé sekce budou odděleny dveřmi v chodbě sklepa.

Předmětem této zprávy PO je objekt  :  STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

– ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ

a)  seznam použitých podkladů

- Zák.. č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně ve znění předp. pozdějších)

- vyhl. č. 246/2001 Sb. (O požární prevenci)

- vyhl. č. 23/2008 Sb. (o OOTP)

- vyhl.  č. 268/2009 Sb. (o OTP na výstavbu ve zn. předp. pozdějších)

- ČSN 73 0802 (Nevýrobní objekty)

- ČSN 73 0833 (Budovy pro bydlení a ubytování)

- ČSN 73 0834 (Změny staveb)

- ČSN 73 0810 (PBS – společná ustanovení)

- ČSN 73 0873 (Zásobování požární vodou)

- a normy související

projektová dokumentace zpracovaná projektantem v 07/2013

b) stručný popis a umístění stavby (konstrukce, dispozice, provoz, techn. vybavení)

b1) umístění objektu a přístupy

Stávající objekt z poloviny 20. století je využíván jako bytový dům (OB2 dle ČSN 73 0833), který má šest vchodů.  Přístup je ze stávající komunikace pro čp. 636 a čp.  640, vchody čp. 637 - 641 jsou přístupny ze dvora objektu, kde je zpevněná plocha.

b2) dispoziční řešení

Bytový dům má čtyři nadzemní podlaží a suterén. V přízemí objektu jsou provozovny (potraviny, kadeřnictví, elektro) a vstupy do jednotlivých vchodů objektu. Objekt má dále 44 bytových jednotek.

V suterénu byly původně sklepy (sklepní kóje), kočárkárna, prádelna, kryt CO. Celý suterén byl průchozí. Stavebník se rozhodl, že pod každým číslem popisných budou vytvořeny sklepní kóje jen pro tento úsek a ty se oddělí požárním předělem.

b3) stavebně technický popis

Veškeré svislé nosné a obvodové konstrukce jsou zděné cihelné. Stropy betonové.   Střecha valbová. Konstrukční systém nehořlavý. Nové upravené sklepní kóje se provedou pomocí zděného systému YTONG.

b4) technické vybavení objektu a IS

vodovod : objekt je napojen na městský vodovod – stávající stav

vytápění : suterén bez vytápění

elektroinstalace : provede se dle ČSN a bezpečnostních předpisů v suterénu objektu.  Veškeré vnitřní rozvody mají charakter normální.

VZT : nerealizuje se

b5) provozní a technologické řešení

Suterén bude sloužit i nadále pouze jako sklepy (sklepní kóje) pro obyvatele bytového domu.

b6) způsob posouzení a vybrané obecné údaje pro PBŘ objektu a seznam podkladů

Objekt  ……….              pro bydlení

Zastavěná plocha stávajícího objektu 1.050 m2

Požární výška                 6,5 m

Počet nadzemních/pozemních podlaží : 4/1

Konstrukční systém :      nehořlavý

Způsob posouzení :

Pro posouzení  stavebních úprav se použije ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 – Změny staveb  a ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování.

Změna stavby – stavební úpravy se zařadí do změn staveb skupiny I (ČSN 73 0834 čl. 3.3 s uplatněním technických požadavků uvedených v kapitole  4  normy).

- v suterénu obytného domu nedochází k rozsáhlým stavební úpravám ani ke změně užívání objektu, předmětem změn je pouze :

Dle čl. 3.3 :

- úprava, oprava a výměna jednotlivých stavebních konstrukcí

- obnova a úprava systému technického vybavení objektu

- změna vnitřního členění prostorů

c)  rozdělení stavby do požárních úseků

Dle charakteru a využití se sklepní kóje oddělí tak, že pod každým číslem popisným budou sklepní kóje majitelů bytů v tomto čísle popisném. Původně průchozí suterén se tedy rozdělí požárně dělícími konstrukcemi s odolností 45 minut (DP1). V této dělící stěně budou vždy požární uzávěry s odolností 30 minut (EW 30DP1)(nehořlavé). Tyto úseky jsou propojeny s příslušným schodištěm čísla popisného k jednotlivým bytovým jednotkám.

d) technické požadavky pro změnu stavby I uvedených v kapitole 4 normy

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I – změna staveb skupiny I nevyžaduje žádná zvláštní další opatření pokud se splní podmínky níže uvedené :

- požární odolnost vnitřních prvků se nemění (nezasahuje se do nosných konstrukcí)

- stupeň hořlavosti stavebních hmot není zhoršen (třída reakce na oheň se nezhoršuje)

- požárně otevřené plochy se nemění

- prostupy stěnami se neprovádí

- nová vzduchotechnika se nezřizuje

- prostupy stropy se neprovádí

- únikové cesty se nemění

- není vytvořen žádný další požární úsek

- nejsou zhoršeny podmínky pro požární zásah (u každého požárního uzávěru v suterénu se osadí 1 ks PHP P6 (práškový, osadit 1,5 m nad podlahu a 1* ročně dokladovat provozuschopnost)

V objektu nedochází ke zvýšení požárního rizika ani ke zhoršení podmínek pro evakuaci osob.

Při splnění výše uvedených podmínek nejsou vyžadovány žádné další zvláštní podmínky z hlediska požární bezpečnosti.

Závěr, preventivní opatření

K tomu, aby objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU – ROZDĚLENÍ SKLEPNÍCH KÓJÍ Kolín II, Benešova čp. 636 - 641splňoval požadavky ČSN a vyhovoval požárním předpisům je třeba, aby byly splněny podmínky dané touto zprávou a ty prokázat při povolovacím řízení, zejména :

    - osadit bezpečnostní tabulku HJE,  PHP a doporučený autonomní hlásič

    - stavbu provozovat a provést dle podmínek povolení stavebního úřadu

    - ponechat trvale volné únikové cesty a přístupy k objektu

    - doložit revizi elektro

    - stavební konstrukce provést dle podmínek této zprávy

Přílohy : půdorys suterénu, situace