##### ASIST KOLIN

Stavba :         OPRAVA BALKÓNŮ BYTOVÉHO  DOMU

##### Místo :          280 02 Kolín IV, Zengrova čp. 356, 357

Stavebník :    Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín I

POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ

dle dokumentace pro stavební řízení

Zpracovatel PD :   Ing. Karel Vrátný, Rubešova 60, 280 02 Kolín 1

Zpracovatel PBŘ : Ing. Karel Vrátný, Rubešova 60, 280 02 Kolín 1

Charakter stavby : oprava balkónů bytového domu

datum : 11/2013

arch. číslo : 2418

počet stran : 4

příloha : 2

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Obsah :

Úvod

- seznam použitých podkladů

- stručný popis a umístění stavby (konstrukce, dispozice, provoz, techn. vybavení)

- rozdělení stavby do požárních úseků

d)  technické požadavky pro zněnu stavby I

Úvod

Stávající bytový dům čp. 356 a čp. 357 je rohovým objektem mezi ulicemi Zengrova a Havlíčkova.

Je čtyřpodlažní, podsklepený.

Směrem do dvorní části jsou u středních bytů balkóny v havarijním stavu, které musejí být demolovány a budou nahrazeny nově. Balkóny přístupné ze schodiště objektu budou opraveny.

a)  seznam použitých podkladů

- Zák.. č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně ve znění předp. pozdějších)

- vyhl. č. 246/2001 Sb. (O požární prevenci)

- vyhl. č. 23/2008 Sb. (o OOTP)

- vyhl.  č. 268/2009 Sb. (o OTP na výstavbu ve zn. předp. pozdějších)

- ČSN 73 0802 (Nevýrobní objekty)

- ČSN 73 0833 (Budovy pro bydlení a ubytování)

- ČSN 73 0834 (Změny staveb)

- ČSN 73 0810 (PBS – společná ustanovení)

- ČSN 73 0873 (Zásobování požární vodou)

- a normy související

- projektová dokumentace zpracovaná projektantem v 11/2013

b) stručný popis a umístění stavby (konstrukce, dispozice, provoz, techn. vybavení)

b1) umístění objektu a přístupy

Bytový dům je přístupný ze stávajících zpevněných komunikací – ulice Zengrova a Havlíčkova.

b2) dispoziční řešení

Jedná se o balkóny, které jsou přístupné z jednotlivých bytů a z podest schodiště.

b3) konstrukční řešení

Konzolové balóny přístupné z bytů budou vzhledem ke svému havarijnímu stavu kompletně odstraněny.  Nové konzolové balóny budou tvořeny ocelovým svařovaným rámem se šikmými podpěrami.  Bude vytvořena železobetonová armovaná deska.

Boční balkóny – bude provedena sanace, spodní hrany žlb. trámce budou zesíleny ocelovým úhelníkem,. Bude provedena nová hydroizolace a dlažba.

b4) technické vybavení objektu a IS

vodovod :  stávající beze změn, napojeno na veřejný vodovod

vytápění :   stávající

elektroinstalace :  stávající – beze změn

VZT : nerealizuje se

IS : bez úprav

b5) provozní a technologické řešení

Objekt slouží pro bydlení. V objektu není žádná zvláštní technologie.

V každém čp. je dvacet bytových jednotek.  Tento stav byl i před prováděním stavebních úprav.

b6) způsob posouzení a vybrané obecné údaje pro PBŘ objektu a seznam podkladů

Objekt  ……….            pro bydlení (ČSN 73 0833) OB1

Zastavěná plocha          2x 390 m2

Požární výška               12 m

Počet nadzemních/pozemních podlaží : 4/1

Konstrukční systém :       smíšený

Způsob posouzení :

Pro posouzení  stavebních úprav se použije ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 – Změny staveb  a ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování.

Objekt byl realizován před rokem 1977.

Změna stavby – stavební úpravy se zařadí do změn staveb skupiny I (ČSN 73 0834 čl. 3.3 s uplatněním technických požadavků uvedených v kapitole  4  normy).

- v objektu bytového domu nedochází k rozsáhlým stavební úpravám ani ke změně užívání objektu, předmětem změn je pouze :

Dle čl. 3.3 :

- úprava, oprava a výměna jednotlivých stavebních konstrukcí

- rozdělení stavby do požárních úseků

Oprava balkónů bytových domů nevytvoří nové požární úseky.

- technické požadavky pzněnu stavby I uvedených v kapitole 4 normy

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I – změna staveb skupiny I nevyžaduje žádná zvláštní další opatření pokud se splní podmínky níže uvedené :

- požární odolnost měněných prvků se nemění (nezhoršuje se)

- třída reakce na oheň se nemění

- požárně otevřené plochy se nemění

- prostupy stěnami se neprovádí

- nová vzduchotechnika se nezřizuje

- prostupy stropy se neprovádí

- únikové cesty se nemění

- není vytvořen žádný další požární úsek

- nejsou zhoršeny podmínky pro protipožární zásah

V objektu nedochází ke zvýšení požárního rizika ani ke zhoršení podmínek pro evakuaci osob.

Závěr, preventivní opatření

K tomu, aby objekt  OPRAVA BALKÓNŮ BYTOVÉHO  DOMU 280 02 Kolín IV, Zengrova čp. 356, 357 splňoval požadavky ČSN a vyhovoval požárním předpisům je třeba, aby byly splněny podmínky dané touto zprávou a ty prokázat při povolovacím řízení, zejména :

    - stavbu provozovat a provést dle podmínek povolení stavebního úřadu

    - ponechat trvale volné únikové cesty a přístupy k objektu

    - stavební konstrukce provést dle podmínek této zprávy

Přílohy : půdorys typického podlaží, situace