A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- označení stavby

Chodník Štítary – ulice Radovesnická

- stavebník

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, IČ 000235440

- projektant

ing. Martin Škorpík, IČ 66767849, V Břízách 794, 280 02 Kolín 2, ČKAIT 0001840, IČ 66767849

A.2	Základní údaje o stavbě

- stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici Radovesnická v části od místa napojení na stávající betonovou plochu chodníku u mostu přes Pekelský potok k místu stávajícího chodníku v ulici Za Školou. S uvažovanou rekonstrukcí bude nutné vybudovat přemostění Pekelského potoka lávkou. Stávající chodník je úzký a částečně zarostlý vegetací a v části vybudovaného mostu obchvatu města Kolína je díky stavební činnosti demolován. Chodník je napojením městské části Štítary na další městskou část Kolína 6.

Místo stavby:

2189/9, k.ú. Štítary

2205/2, k.ú. Štítary

2484/2, k.ú. Štítary

2947, k.ú. Štítary

2956/3, k.ú. Štítary

2956/11, k.ú. Štítary

2972/1, k.ú. Štítary

2972/2, k.ú. Štítary

2015/2, k.ú. Štítary

3037/48, k.ú. Štítary

3037/50, k.ú. Štítary

3037/51, k.ú. Štítary

3037/54 k.ú. Štítary

3037/55, k.ú. Štítary

3104, k.ú. Štítary

3105, k.ú. Štítary

- přepokládaný průběh stavby

- zahájení – březen 2014

- etapizace a uvádění do provozu – stavba je bez etap

- dokončení stavby – červen 2013

- vazby na regulační plány, územní plán, případné územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas, včetně plnění jeho podmínek

Stavba je rekonstrukce stávající komunikace

- stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stávající chodník je spojovací komunikací mezi městskými částmi, chodník je veden podle silnice Kolín Radovesnice I

- vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Jedná se o rekonstrukci stávající chodníku a výstavbu nové lávky přes Pekelský potok podle stávajícího mostu. Stavba lávky nebude mít nepříznivý vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- vztahy na dosavadní využití území – jedná se o rekonstrukci, využití území se nemění

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území – v zájmovém území nejsou plánovány další stavby, pouze správce komunikace plánuje rekonstrukci stávajícího mostu. Uvažovaná lávka je řešená jako snadno rozebíratelná na jednotlivé nosné prvky a lze ji demontovat při zamýšlené rekonstrukci

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou - nejsou

# A.3	Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- výčet podkladů a průzkumů, použitých pro vypracování projektové dokumentace

- technická digitální mapa města Kolín

- projektová dokumentace stavby pilíře P6 a přeložky inženýrských sítí s výstavbou mostu obchvatu města Kolína

- hydrogeologická sonda J 143 v daném území, vypracovaná pro výstavbu mostu obchvatu

A.4	Členění stavby

- způsob číslování a značení

označeny byly jednotlivé stavební objekty a úseky chodníku

- členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

SO 101 – chodník

SO 201 – lávka

SO 202 – opěrná zeď

SO 301 – dešťová kanalizace

SO 401 – veřejné osvětlení

SO 800 – Úpravy území

# A.5	Podmínky realizace stavby

- věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Nejsou

- uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

V první fázi stavby bude zahájena výstavba základových konstrukcí lávky, následně bourací a zemní práce chodníku. Poté bude následovat realizace opěrné stěny, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

Dále podkladní vrstvy chodníku a montáž nosné konstrukce lávky.

Vrchní vrstvy chodníku a lávky, kompletace veřejného osvětlení

- zajištění přístupů na stavbu

Stavba je přístupná

- dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Při provádění prací bude proveden částečný zábor jízdního pruhu s vyznačením dopravním značením a omezením rychlosti v daném úseku. Při realizaci mikropilot bude provedena výluka dopravy v délce trvání jednoho dne. Objížďky budou vedeny přes obec Zibohlavy s napojením na komunikaci v obci Radovesnice I.

# A.6	Přehled budoucích vlastníků a správců

- seznam

vlastník – Město Kolín

správce – AVE Kolín s.r.o.

# A.7	Předávání částí stavby do užívání

# Stavba bude předána do užívání jako celek

# A.8	Souhrnný technický popis stavby

# 8.1   Souhrnný technický popis

# Jedná se o rekonstrukci stávající chodníku a nové přemostění lávkou přes Pekelský potok podle stávajícího mostu. Chodník bude dle požadavku správce šířky 2,0 m a bude veden souběžně se stávající krajskou silnicí a s napojením na místní komunikaci v ulici Za Školou pro umístění přechodu pro chodce v dostatečné vzdálenosti od hrany křižovatky ulic Radovesnická a Za Školou. Chodník bude proveden dle požadavku správce místních komunikací s podkladními vrstvami se stabilizačním betonem a s krytem z betonové zámkové dlažby. Stávající silnice v ulici Radovesnická byla v nedávné době opravená a je s novým živičným krytem. Silniční obrubník mezi touto silnicí a chodníkem bude veden podle stávajícího živičného krytu se zaříznutím krajnice vozovky. Součástí stavby chodníku bude dešťová kanalizace, která bude sbírat především dešťové vody ze silnice.

# Při realizaci stavby pilíře P6 mostu obchvatu města byla provedená realizace základového prahu ne levé části břehu Pekelského potoka. Stavba chodníku bude realizovat výstavbu pravobřežního základového prahu. Tento práh bude uložen na mikropilotách. Nosná konstrukce mostovky je tvořená ocelovými tyčovými prvky I 300 a mostovka je z dřevěných dubových fošen.

# 8.2   Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí

# 8.2.1   Pozemní komunikace

- výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

SO 101 - chodník

- základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, pokládané do podkladní vrstvy z kamenného prachu. Podkladní vrstvy budou tvořeny podkladními vrstvami ze štěrkopísku ze stabilizačního betonu. Na straně silnice bude chodník ohraničen silničním obrubníkem, na straně terénu chodníkovým obrubníkem. Příčný spád bude směrem do silnice.

# 8.2.2   Mostní objekty a zdi

- výčet objektů a zdí

SO 201 – lávka

SO 202 – opěrná zeď

- základní charakteristiky jednotlivých objektů

  - základní údaje lávky

rozpětí – 5,87 m, délka – 7,47 m, průchozí prostor – 2,0 m

  - základní technické řešení a vybavení

nosná konstrukce lávky je uložená na základových prazích s pevnou podporou na levobřežním základovém prahu a s kluznou podporou na pravobřežním prahu. Nosná konstrukce je tvořená třemi ocelovými nosníky I300. Levobřežní základový práh je již vybudován a je součástí základové konstrukce pilíře P6 mostu obchvatu. Pravobřežní práh bude proveden jako monolitický betonový s ocelovou výztuží a bude napojen na tři mikropiloty, které budou přenášet ztížení do únosných vrstev podloží.

Mostovka lávky bude provedená z dřevěných dubových fošen kotvených pomocí šroubů do horní pásnice nosníku I300. Součástí ocelové konstrukce lávky bude zábradlí provedené z trubek. Všechny ocelové prvky budou ochráněny proti korozi žárovým zinkováním.

  - druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

konstrukce lávky je uvažovaná jako prostý nosník a je navržená jako snadno rozebíratelná konstrukce pro případné odstranění při realizaci generální opravy mostu přes Pekelský potok ve správě SÚS Kutná Hora.

  - postup a technologie výstavby

v místě pravobřežního základového prahu je pařez zlikvidovaného stromu, nejdříve bude tento pařez a kořeny odstraněny a budou provedeny zemní práce pro vytvoření plochy zhlaví mikropilot, po realizaci mikropilot bude provedena výstavby základového prahu, následně montáž nosné konstrukce a mostovky, zábradlí.

  - základní údaje opěrné zdi

délka – 90,63 m, výška – 0,98 m v nejvyšším bodě

  - základní technické řešení a vybavení

opěrná stěna bude provedená z betonových plotových tvárnic a z tvárnic ztraceného bednění s betonovou zálivkou a s ocelovou výztuží ve svislém směru po 300 mm a ve vodorovném směru v ložných spárách betonových tvarovek, opěrná zeď bude založena na základovém pasu z betonu prostého, při betonáži základových pasů bude provedená montáž svislé ocelové výztuže stěn

# 8.2.3   Odvodnění pozemní komunikace

# chodník bude odvodněn svým příčným sklonem do silnice

# dešťové vody ze silnice budou svedeny dešťovou kanalizací do Pekelského potoka, uliční vpusti budou umístěny v chodníku s osazením tvarovky s bočním vtokem

# potrubí dešťové kanalizace bude provedené z plastových trubek systému KG

# Vybavení pozemní komunikace

- záchytná bezpečnostní zařízení

stávající zábradlí osazené do atiky mostu na straně vybudované lávky bude odstraněno, na jeho místě bude osazené ocelové svodidlo s jednou pásnicí a sloupky po 3,0 m s náběhem

- dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

přechody budou označeny vodorovnou dopravní značkou V7, před přechody bude svislá dopravní značka IP6, před přechodem u lávky budou osazeny v obou směrech svislé dopravní značky A11, tyto budou vyznačeny i na vozovce v těsné blízkosti samotného přechodu.

- veřejné osvětlení

stávající veřejné osvětlení bude demontováno a nahrazeno novými svítidly, která budou osazena mimo těleso chodníku, před přechodem u lávky budou osazeny svítidla pro přechody vždy před ve směru jízdy.

# A.9	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

# Pro stanovení základových konstrukcí lávky byly přejaty výsledky hydrogeologické sondy J143, která byla provedená v rámci přípravných prací výstavby obchvatu města Kolína a byla provedená v této lokalitě, základová konstrukce bude vetknutá mikropilotami 1,0 do vrstvy zvětralé až rozložené ruly.

# V rámci stavby mostu a pilíře P6 byla provedená přeložka splaškové kanalizace a středotlakého plynovodu v trase úseku č.3 chodníku a v této trase jsou vybudovány revizní šachty. Podélný spád tohoto úseku bude navazovat na výškovou úroveň stávajících poklopů těchto šachet.

# A.10	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

# Stavbou nejsou dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny.

# A.11	Zásah stavby do území

- bourací práce

V části stávajícího chodníku v ulici Za Školou bude vybourána část stávajícího krytu a podkladních vrstev pro osazení vodících pásků a snížení na úroveň přechodu pro osoby se změněnou schopností pohybu.

Stávající chodník z betonových dlaždic bude vybourán.

Část betonové konstrukce atiky stávajícího mostu bude ubourána na požadovanou niveletu pro montáž betonové zámkové dlažby

- kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

V části svahu se nacházejí vzrostlé stromy a náletové dřeviny, tvořící keřovou plochu. Stromy a keřové porosty v možném kolizním dosahu budou vykáceny. Jedná se o celkem 10 ks stromů – bříza 2x, trnovník akát 7x, jasan 1x, keřový porost v celkové ploše 210 m2 – černý bez, hloh, šípek, kustovnice, šeřík, jilm, jasan, akát, švestka

V prostoru pravobřežního základového prahu se nachází pařez stromu, který byl odstraněn se stavbou obchvatu. Dojde k odstranění tohoto pařezu.

- rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Stávající svah bude odkopán a pro možnost rozšíření chodníku na požadovanou šířku 2,0 m. V části chodníku bude vybudována opěrná zeď, v části bude úprava provedená svahováním. Za opěrnou stěnou bude doplněná zemina volným zásypem.

- ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Svahové plochy budou osázeny keřovitou rostlinou – tavolník cca 150 ks, spon 0,5 m.

Na ploše pozemku ( viz výkresová část PD ) cca 1,0 m od hrany svahu bude vysázeno 8 ks stromů – lípa srdčitá rancho. Ostatní plochy budou osety travním semenem.

- zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Stavbou bude zasaženo do zemědělského půdního fondu v části pozemku parc.č. 2484/2, který je veden jako trvalý travní porost. Zásah do části tohoto pozemku nevyžaduje případné rekultivace

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou není do těchto pozemků zasaženo.

- zásah do jiných pozemků

Stavbou budou zasaženy pozemky vedeny jako ostatní plochy.

- vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Stavbou nejsou vyvolány změny staveb dopravní a technické infrastruktury.

V části pravobřežního základového prahu bude část břehu upravena kamennou dlažbou.

# A.12	Nároky stavby na zdroje a její potřeby

- všechny druhy energií

Pro potřeby stavby jsou potřebné nároky na elektrickou energii a na potřebu vody. Zdroj elektrické energie zajištěn mobilními prostředky – elektrocentrálou. Zdrojem potřebného množství vody budou rovněž mobilní prostředky.

- telekomunikace

Bez nároků.

- vodní hospodářství

Bez nároků.

- připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Parkování pro potřeby stavby bude zajištěno na pozemku parc.č. 3034/2, kde je štěrková plocha

- možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Bez nároků.

- druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Užíváním stavby nebudou vznikat odpady.

# A.13	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

- ochrana krajiny a přírody

Stavba je v intravilánu obce bez vlivu na krajinu a přírodu.

- hluk

Provoz chodníku není zdrojem hluku.

- emise z dopravy

Provoz chodníku není zdrojem emisí.

- vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Provoz chodníku není zdrojem znečištěných vod

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěné dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- nakládání s odpady

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě:

Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů, vytěžená zemina bude uložena na mezideponii a po provedení úprav terénu bude dána k materiálovému využití, případně odvezená na skládku zeminy

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek:

1700107 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č.

170106

170504       Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

| zatřídění odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. | druh | m3 |
| --- | --- | --- |
| 170107 | Směsi | 17,5 |
| 170504 | Zemina | 120 |

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno

# A.14	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

- mechanická odolnost a stabilita

Podkladní vrstvy chodníku jsou řešeny se stabilizační betonovou vrstvou.

Základová konstrukce lávky je řešena pro přenos statického zatížení, není uvažováno s dynamickým zatížením, do únosných vrstev podloží

- požární bezpečnost

Bez nároků.

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Bez nároků.

- ochrana proti hluku

Bez nároků.

- bezpečnost při užívání ( bezpečnost provozu na pozemních komunikací

Průjezdová rychlost vozidel na silnici bude snížená dopravním značením v místě přechodu na 40 km/hod. Lávka bude zajištěná ze strany silnice ocelovým svodidlem

- úspora energie a ochrana tepla

Bez nároků

# A.15	Další požadavky

- užitné vlastnosti stavby

Kryt chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby, obrubníky betonové. Tyto výrobky jsou s dlouhou životností a v případě mechanického poškození jsou snadno vyměnitelné.

Konstrukce lávky je navržená s možností snadného rozebrání a to v případě rekonstrukce mostu. Při rekonstrukci mostu je řešitelné provedení trvalého přemostění pro pěší.

Základová konstrukce je navržená způsobem odpovídající základovým poměrům zjištěným geologickým průzkumem

- zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Kryty chodníků budou osazeny vodícími proužky, přechody budou řešeny sníženým obrubníkem.

- ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí ( povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy

Bez nároků.

- splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace - prováděcí.

# v Kolíně dne 11.9.2013

# vypracoval: ing. Martin Škorpík