Bližší specifikace - zadání kamerových bodů

Kamerový bod „Barborka“ (křižovatka, bude vybaven otočnou kamerou SD 8363E s rozlišením 2,1MPx) . Druhá kamera VIVOTEK 8332 trvale snímá křižovatku směrem k herně „Barborka.“ Signál z kamer bude převeden pomocí převodníku na přenos po optickém kabelu, který vede na „ MP Kolín“. Obě kamery budou umístěny na společném sloupu VO. Kamerový bod bude napájen  z objektu – prodejna – bývalý tepelný výměník.

Kamerový bod „Zimní stadion“, bude vybaven otočnou kamerou VIVOTEK SD8363E  s rozlišením 2,1MPx, druhá kamera VIVOTEK 8332 trvale snímá vstup na stadion. Signál z kamer bude převeden pomocí převodníků na optiku a přenesen stejným způsobem na dispečerské pracoviště MP. Obě kamery budou umístěny na společném sloupu VO. /VO u vstupu na Zimní stadión/. Kamerový bod bude napájen z objektu – Zimní stadión.

Vzhledem ke skutečnosti, že je současný server CCTV již vytížený a je potřeba připojit další kamerové body, je součástí rozpočtu také nový PC server, příslušenství a potřebné licence CCTV.