# TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍ

# Základní údaje

Název stavby:					NOVOSTAVBA CHODNÍKU

V ULICI BACHMAČSKÁ V KOLÍN 2

REKONSTRUKCE VOZOVKY V ULICI BACHMAČSKÁ

Stupeň dokumentace:				Projekt pro zadání stavby

Charakter stavby:				novostavba

Investor:	Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Místo stavby:					ulice Bachmačská, Kolín 2

Odpovědný projektant:				Ing. Martin Škorpík

ČKAIT	0001840

Způsob provádění stavby:			dodavatelsky

# Předmět projektu

Předmětem dokumentace je rozšíření akce novostavba chodníku v ulici Bachmačská v Kolíně 2 o rekonstrukci vozovky. Jedná se o opravu obrusné vrstvy stávající komunikace a rozšíření vozovky a parkovacích stání a úpravu obrubníků v levé části komunikace. V pravé části jsou obrubníky součástí již schválené projektové dokumentace. Součástí projektu je i přemístění a rozšíření venkovních stání pro kontejnery TDO.

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu projektu pro povolení stavby.

# Stavebně technické řešení

## Stávající stav

- Stávající městská komunikace je pro automobilovou dopravu a je bez přilehlého chodníku. Kryt vozovky je proveden z asfaltových koberců, ale již značně poškozených, jednak povětrnostními vlivy a jednak mechanickými zásahy při úpravách technické infrastruktury.

- Z vozovky jsou vedeny obslužné živičné komunikace směrem do dvorních traktů přilehlých obytných domů.

- Podélný profil je ve spádu terénu směrem od ulice Na Magistrále k ulici Míru

- Příčný profil napojení vozovky v ulici Na Magistrále navazuje na její podélný profil, postupně se příčný profil otáčí a je ve spádu k levému stávajícímu obrubníku, kde se nachází uliční vpusti dešťové kanalizace.  U napojení vozovky na vozovku v ulici Míru je příčný profil přetočen těsně před samotným napojením a vzniká cca 4 m od hrany napojení v místě levého obrubníku proláklina bez možnosti odvodu dešťových vod a v tomto místě se tvoří velká kaluž s postupným vsakováním do okolního terénu přes propadlé obrubníky

- Stávající obrubníky jsou provedeny ze žulových kostek a tvarovek.

## Návrh technického řešení

### Bourání

- Stávající silniční obrubníky budou vybourány

- Vrchní obrusná vrstva stávající vozovky bude vyfrézována, bude vybourána část vozovky ve vjezdu na vedlejší obslužnou komunikaci z betonové mazaniny

- Bude provedena demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení daných výkresovou částí

- Budou demontovány stávající dopravní značky dané výkresovou částí

### Směrové poměry

- Podélná osa vozovky odpovídá stávajícímu průběhu podélné osy, v místech vjezdu ke garážím pod okolními domy bude osa posunutá směrovými oblouky a v místě vstupu do areálu mateřské školy bude osa rovněž posunutá. Toto posunutí bude eliminováno novými podélnými stání.

- Na začátku úseku se podélná osa napojuje na komunikaci v ulici Na Magistrále

- Na konci úseku se bude napojovat na stávající vozovku v ulici Míru

- V levé části vozovky budou vybudovány šikmá stání pod úhlem 60°.

- V pravé části vozovky budou podélná stání, která budou přerušená v místech vjezdů na obslužné komunikace, v místech vjezdů do garáží pod okolními domy a v místě vstupu do mateřské školy

### Spádové poměry

- Podélná osa vozovky je stávající e je ve spádu od napojení v ulici Na Magistrále směrem k ukončení komunikace v ulici Míru. Při napojení v ukončení bude stávající spád upraven podle podélného spádu vozovky v ulici Míru.

### Příčné uspořádání

- V místě napojení komunikace na vozovku v ulici Na Magistrále bude příčný spád proveden dle podélného spádu vozovky v ulici Na Magistrále a v rámci nájezdových oblouků bude přetočen směrem k původnímu umístění levého obrubníku, kde bude vytvořené úžlabí. Toto úžlabí bude mezi stávající komunikací a novým rozšířením vozovky a bude podélným spádem svedeno do stávající uliční vpusti dešťové kanalizace.

- Silniční obrubníky budou osazeny na stojato s opěrou.

- Silniční obrubníky v místech vjezdů na obslužné komunikace, v místech nových stání pro kontejnery TDO a v místech vjezdů ke garážím pod okolními domy budou osazeny na plocho s opěrou

- V místě napojení vozovky na komunikaci v ulici Míru bude původní příčný profil upraven na příčný profil se spádem k pravému obrubníku, aby došlo k navázání na podélný profil komunikace v ulici Míru..

- Silniční obrubník v místech napojení obslužných komunikací a stání pro kontejnery bude zapuštěn na úroveň 20 mm nad úroveň vozovky.

### Konstrukční vrstvy

- Konstrukční vrstvy jsou navrženy z podkladů:

- Návrhová úroveň porušení    D1

- Dopravní zatížení            VI,  TNVK < 15

- Spolehlivost stanovení úrovně charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR  60%

- Namrzavou zeminy v podloží    IM = 332 pro střední dobu mrazu 10 roků

- Vodní režim podloží            příznivý

- Minimální tloušťka vrstvy pro IM    0,4 m

- Typ podloží                  P II, písek špatně zrněný S2

- Pro konstrukci zpevněné plochy z asfaltových vrstev byl použit katalogový list D1-N-1-V-P II

- Konstrukce z asfaltových vrstev

- Asfaltový koberec ACO 8                                  60 mm

- Asfaltový koberec ACL 16                                  80 mm

- Asfaltový postřik spojovací 1,6 kg/m2

- PodkIad z MZK fr. 32 – 63 mm, Edef,2 = 110 MPa            150 mm

- Podklad ze  ŠD fr. 0 – 125 mm, Edef,2 = 90 MPa            150 mm

- Stávající terén

Při provádění zemních a stavebních prací bude postupováno dle technických kvalitativních podmínek pro zhotovení staveb PK a dle souvisejících norem

### Zemní práce

- Vytěžené zeminy budou odvezeny dle potřeb technických služeb města, potřebné množství zeminy bude deponováno na následné povrchové úpravy okolního terénu.

- Vybourané obrubníky budou předány k dispozici společnosti AVE.

- Před provedením zemních a bouracích prací je potřebné zaměření podzemních inženýrských sítí

## Odvodnění

- Povrchová voda z chodníků bude svými spádovými poměry svedena do stávajících uličních vpustí v ulici Bachmačská a v ulici Míru.

## Zábor pozemků

- Stavba bude prováděna na pozemcích:

- 2634/9, kú. Kolín, vlastník: město Kolín, ostatní plocha

- 2634/38, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/39, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/34, k.ú. Kolín, vlastník: Státní statek Kolín v likvidaci, ostatní plocha

- 2634/35, k.ú. Kolín, vlastník: Státní statek Kolín v likvidaci, ostatní plocha

- 2634/21, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/22, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/20 k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/18, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/23, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2647/13, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- 2634/11, k.ú. Kolín, vlastník: Město Kolín, ostatní plocha

- Při realizaci komunikace bude proveden dočasný zábor části těchto pozemků v rozsahu nutném pro provedení stavebních prací s dopravním omezením v ulici Bachmačská.

## Podzemní a nadzemní vedení

- Před započetím veškerých zemních a bouracích prací je nezbytné zajištění od správců inženýrských sítí jejich řádné vytýčení v zájmovém prostoru

## Dopravní opatření

- Pro rekonstrukci vozovky a rozšíření parkovacích míst budou nutná dopravní opatření. Stávající dopravní značka na vjezdu do ulice Bachmačská bude přemístěná do prostoru za obrubník nového chodníku.

- Podélná stání a šikmá stání budou označeny vodorovnými dopravními značkami V 10a, c, V 13a, šikmé stání bude vyznačené vodorovnou dopravní značkou V 10f a svislou dopravní značkou IP12

- Před vjezdy do garáží pod okolními domy a před vstupem dom areálu mateřské školy bude na vozovce vyznačeno vodorovné dopravní značení V 12c, d

- Na výjezdu z komunikace v ulici Bachmačská do ulice Míru bude umístěna svislá dopravní značka P 04 a C 03a

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Veškeré zemní a stavební práce budou prováděny běžnou technologií dle platných předpisů o bezpečnosti práce.

- Při provádění betonářských, výkopových, zásypových a dalších prací je nutné dodržovat předepsané technologie a receptury dle platných či novelizovaných ČSN a směrnic.

## Ochrana životního prostředí

Při provádění všech stavebních prací je nutné dbát na následující:

- Ochrana proti hluku a vibracím

- Ochrana proti znečišťování komunikací a prašnosti

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

- Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

- Pro realizaci rozšíření šikmého stání bude provedeno pokácení stromů a odstranění kořenů dvou stromů – javoru a jeřabiny

# Elektromontážní práce

## Veřejné osvětlení

- Stávající sloupy a svítidla veřejného osvětlení budou demontovány.

- Nové sloupy budou v provedení bezpatkové a budou provedeny s ochranou proti korozi žárovým zinkováním, typ sloupů bude vybrán po konzultaci se správcem sítě veřejného osvětlení firma AVE, sloupy budou osazeny jednak na původní místa a jednak na nové umístění dle výkresové části

- Napojení n připojovacích kabelů bude provedeno na stávající rozvody a bude provedeno z kabelů AYKY 4B x 16, uzemnění bude provedeno zemnícím páskem 4 x 30 mm a bude napojeno na stávající uzemnění

- Propojení mezi svorkovnicí a svítidlem bude provedené kabelem 3C x 1,5

V Kolíně dne 	13.3.2012

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík